## Slide 1
Nuuk, 20-01-2015
Greenland Railway
Baldwin Brown
XYZ 99
Beschaffung eines Container - Tragwagens
LCC Berechnung
LCC-Presentation-charts_UIC_de_2015-05-11
Dokument :
<number>
Fiktives Beispiel

## Slide 2
Beschaffung von 85 neuen 60’ - Container – Tragwagen
Nach erfolgter Qualitätsprüfung durch den Betreiber (Quality gate), verbleiben nur noch die Container – Tragwagen der beiden Anbieter A und B.
Kunde: Susan Smith
Verantwortung LCC-Berechnung: Baldwin Brown
Team: Baldwin Brown, Martina Miller
Auftrag vom: 10.09.2014
Fertigstellung am: 20.01.2015
Die Lebenszykluskosten (LCC) der beiden verbliebenen Varianten sind zu kalkulieren.
Kunde: Susan Smith
Ausgangssituation
LCC - Aufgabenstellung
Steckbrief
Ersteller der LCC-Berechnung, Termine
1): Status Logic: I = identifiziert, A = Abgestimmt E = Entschieden, V = Voraussetzung geschaffen
Status Logik 1): I A E V
x
<number>
Fiktives Beispiel

## Slide 3
In/Out-Rahmen
Relevant, aber
außerhalb
Betrachtung
Innerhalb Betrachtung
Festgelegt am 01/10/2010
durch: Baldwin Brown
Management
Investition
Instandhaltung: Container Befestigungssystem
Instandhaltung: Radsatzwechsel
Ein Sgns Containerwagen
Maintenance: reprofiling wheelsets
Sgns 380 Containerwagen
Instandhaltung anderer Komponenten des Wagens
Energieverbrauch während des Betiebs
Infrastruktur - Nutzungsentgeld
Beladung / Entladung
Max. Geschwindigkeit:
120 km/h
<number>
Fiktives Beispiel

## Slide 4
Struktur des Produktionsmittels / Systemzusammenhänge
Fahrzeug
Fahrzeugrahmen
Anbauteile
Fahrwerk
Radsatz
…
...
Container Befestigung
...
<number>
Fiktives Beispiel

## Slide 5
Betroffene LCC-Kostenblöcke
<number>
Fiktives Beispiel

## Slide 6
Zielsetzung & Kurzbeschreibung je Variante
Weiterführungsvariante
Hersteller A
Zielsetzung
Beschaffung eines 60‘ Container-Tragwagens mit reduziertem Instandhaltungsaufwand.
Planungsvariante
Hersteller B
Beschaffung eines 60‘ Container-Tragwagens mit bekannten Eigenschaften.
Kurzbeschreibung
Verglichen mit den existieren Wagentypen sind die Lebensdauer der Räder als auch die Reprofilierungszyklen größer.
Die Zuverlässigkeit der Container –Besfestigung ist signifikant höher.
Die niedrigeren Investitionskosten führen zu ähnlich hohen Instandhaltungskosten, wie derzeit üblich.
<number>
Fiktives Beispiel

## Slide 7
Varianten: Nennung der wesentlichen Unterschiede
Kalkulationszinssatz:: 10% (konstant)
Inflationsrate: 3% (konstant)
Liebensdauer des Waggons: 25 Jahre
Mittlere Jahreslaufleiistung: 115.000 km
Einnahmen bleiben unverändert und gleich hoch für beide Varianten. Deshalb wird ausschließlich die Kostenstruktur der beiden
Varianten verglichen.
Hinweise auf allgemeine Annahmen für alle Varianten, Erläuterungen und kritische Faktoren
Parameter
Weiterführungsvariante
Hersteller A
Anzahl Radsätze
4
Planungsvariante
Hersteller B
4
Fahrwerks - Typ
Drehgestell mit zwei radial einstellbaren Radsätzen
Drehgestell mit zwei nicht radial einstellbaren Radsätzen
Typ der Container-Besfestigung
“Verbessert”
“Standard”
Anzahl Container-Befestigungen pro Waggon
20
20
<number>
Fiktives Beispiel

## Slide 8: Aufstellung der Kostendaten
Kostenblock
Weiterführungsvariante
Hersteller A
Beschaffung
Planungsvariante
Hersteller B
65.000 €
einmalig
Hersteller
Analyse
69.500 €
einmalig
Hersteller
Analyse
Präventive Instandhaltung: Radwechsel
620 € pro Rad
alle 750,000 km
Betreiber
Analyse
620 € pro Rad
alle 920.000 km
Betreiber
Expertenschätzung
Präventive Instandhaltung:
Ersatz der Container-Befestigung
150 € pro Container-Befestigung
alle 185.000 km
Betreiber
Analyse
180 € pro Container-Befestigung
alle 290.000 km
Hersteller
Expertenschätzung
Korrektive Instandhaltung:
Radsatz - Reprofilierung
200 € pro Radsatz
alle 250.000 km
Betreiber
Analyse
200 € pro Radsatz
alle 275.000 km
Betreiber
Analyse
Euro
Zyklus
Quelle
Belastbarkeit
Euro
Zyklus
Quelle
Belastbarkeit
Euro
Zyklus
Quelle
Belastbarkeit
Euro
Zyklus
Quelle
Belastbarkeit
<number>
Fiktives Beispiel
Notes: Daten erheben
Wozu:
Für einige Fragestellungen wird die Datengrundlage nicht den Anforderungen entsprechen. In diesem Fall muss eine Datenerhebung angestoßen werden. Dies kann erhebliche Auswirkungen auf den Zeitbedarf für den Gesamtprozess haben.
Wie:
Datenblätter zur Erhebung des korrektiven und präventiven Instandhaltungsaufwands im Rahmen von Ausschreibungen dem Hersteller übermitteln („060411_Datenblätter_LCC_DBAG.xls “).
Formulare (selbst erstellt) zur Datenerfassung aufstellen und vor Ort auf ihre Praktikabilität überprüfen.
Datenerhebung anstoßen bzw. durchführen.
Daten und Ergebnisse aus der Vergangenheit sind genau auf Ihre Übertrag- bzw. Verwendbarkeit zu überprüfen. Dies gilt insbesondere deshalb, da es sich bei fast allen LCC-Aussagen um Vergleichsbetrachtungen handelt.
Daten analysieren
Wozu:
Den richtigen Zeithorizont für die Identifikation der Auswirkungen festlegen.
Wie:
Existierende Datensysteme und Aufzeichnungen erfragen
Daten auf Vollständigkeit und Qualität analysieren
Datensysteme auf Verifikationstauglichkeit analysieren
Kenntnis über die Brauchbarkeit der Daten für die Analyse und die Vertragsverifikation
Z. B. ISI(SAP)-Daten betrachten, Aufzeichnungen der Werke abfragen etc
Zuordnung der Tätigkeitsbezeichnungen / Materialbezeichnungen zu den Kostenblöcken. (Zuordnungsmatrix noch nicht überall vorhanden)
Zuverlässigkeiten feststellen
Auswertung der verfügbaren Datenlage und Expertenwissen (z. B. System- und Modulbetreuer) zur Festlegung der Nutzungsdauer. (Differenzen zwischen technischer Lebensdauer und kaufmännische Nutzungsdauer sind zu beachten)
Hinweis:
Für die Unterstützung bei der Erhebung und Analyse von Daten können die OEen TZF 11, TZF 62 etc. kontaktiert werden.

## Slide 9: Zahlungsreihe (Auszug) der Variante A (Weiterführungsvariante)
<number>
Fiktives Beispiel
Notes: Zahlungsreihe ausfüllen
Wozu:
Bestimmung des jeweiligen LCC-Wertes (Barwertes bzw. Kapitalwert) für alle Varianten.
Wie:
Je Variante werden die Jahreswerte je Kostenblock (Zeile) (z. B. aus der Nebenrechnung) in die Zahlungsreihe eintragen.
Dazu sind die ermittelten Häufigkeiten (z. B. auf Basis von Zuverlässigkeiten) je Leistungseinheit mit den ermittelten Kosten oder vorhandenen Standardwerten zu multiplizieren und auf die Jahresscheibe umzurechnen.
Hierzu werden in den meisten Fällen Nebenrechnungen notwendig sein, die auch zur Dokumentation dienen können (siehe „Nebenrechnung durchführen“).
Diskontierung und Teuerung sind gemäß Konzernvorgabe zu berücksichtigen und bereits im LCC-Taschenrechner hinterlegt.
Weitere Hilfestellungen sind in der Excel-Datei LCC-Taschenrechner auf dem entsprechenden Reiter zu finden.

## Slide 10: Zahlungsreihe (Auszug) der Alternative B (Planungsvariante)
<number>
Fiktives Beispiel

## Slide 11: Ergebnisüberblick und Erläuterung
Weitere notwendige Hebel / Aspekte
Bewusst nicht berücksichtigte Aspekte haben folgenden Effekt: …
Erläuterung
Weiterführungsvariante
Company A
Annuität 5)
- 10,317 €
Planungsvariante
Company B
- 10,585 €
Kapitalwert 3)
- 93,644 €
- 96,079 €
Rückgewinnungszeit 4) [Jahre]
(Break-even)
13 Jahre
positive Werte: Erlöse, negative Werte: Aufwand
Rückgewinnungszeit: Anzahl der Jahre bis die Planungsvariante sich rechnet. Sinngemäß auch mit Gewinnschwelle oder Break-Even bezeichnet.
Annuität: durchschnittliche jährliche Kosten
<number>
Fiktives Beispiel

## Slide 12: Kennzahlen
Verantwortliche Abteilung
Instandhaltungs- Dokumentationssystem
Datenquelle
Veränderung [%]
Planungsvariante zu Weiterführungsvariante
BCD 31
-
-
-
-
Kennzahl
Laufleistung zwischen der Radreprofilierung
-
-
…
Erläuterung
+ 10 %
+ / - %
+ / - %
<number>
Fiktives Beispiel

## Slide 13
Grafik Ergebnisplanung (Delta der Variante „B“ zur Variante „A“ [= Null-Linie])
<number>
Fiktives Beispiel

## Slide 14
Grafik Rückgewinnungszeit (Break-even)
<number>
Fiktives Beispiel

## Slide 15
Empfehlung
Die Beschaffung des Container-Tragwagens des Herstellers B wird empfohlen.
Gewählte Variante / Empfehlung
Aufgrund der radial einstellbaren Radsätze ist die Verschleissrate der Räder geringer. Die Lebensdauer als auch die Reprofilierungszyklen sind dadurch deutlich länger.
Augrund der höheren Qualität der Container Befestigungssystem ist der IH-Aufwand geringer gegenüber dem Container-Tragwagen des Herstellers A.
Begründung
Rückgewinnungszeit: 13 Jahre
Mittlere Einsparung pro Jahr (Delta Annuität):
270 € per Waggon
Klärung der finanziellen Optionen.
Voraussetzungen für Umsetzung
Aufstellen eines Beschaffungszeitplans.
Zustimmung durch das Controlling einholen.
Weiteres Vorgehen Termin/Verantwortl.
<number>
Fiktives Beispiel

## Slide 16: Freigabestatus
Erstellt von:
Verfolgung der Umsetzung:
XYZ 99
Baldwin Brown
10.01.2015
Hersteller
Abteilung
Name
Datum
-
Abteilung
Name
Datum
-
Freigegeben von Auftraggeber:
BCD 2
Susan Smith
20.01.2015
Bahnbetreiber
Abteilung
Name
Datum
Bahnbetreiber
*
Abteilung
Name
Datum
*
* appointet by the Client
<number>
Fiktives Beispiel