## Slide 1
Nuuk, 20-01-2015
Greenland Railway
Baldwin Brown
XYZ 99
Achat d‘un wagon porte-conteneurs
Calcul des coûts de cycle de vie (CCV)
Date
Titre
LCC-Presentation-Chart_UIC__2015-01-20
Nom du document:
<number>
Exemple fictif

## Slide 2
Achat de 85 wagons porte-conteneurs neufs transportant chacun 60“ au total.
Après passage par le filtre qualité de l‘opérateur, subsistent seulement les wagons porte-conteneurs des deux constructeurs A et B.
Client: Susan Smith
Responsable du calcul LCC: Baldwin Brown
Equipe: Baldwin Brown, Martina Miller
Début : 10/09/2014
Fin: 20/01/2015
Calculer les coûts de cycle de vie (CCV) pour les deux wagons sélectionnés.
Client : Susan Smith
Situation de départ
Mission de calcul de CCV
Caractéristiques
Auteur du calcul des coûts CCV, dates de début et de fin de l‘étude
1): Etat logique : I = Identifié, A = Ayant fait l‘objet d‘une concertation, D = Décidé, C = Conditions préalables à la réalisation
Etat logique1): I A D C
x
<number>
Exemple fictif

## Slide 3
Périmètre retenu
Eléments pertinents / non pertinents non inclus dans le calcul
Éléments inclus dans le calcul
Spécifié le 01/10/2010
par: Baldwin Brown
Gestion
Investissement
Maintenance: système de fixation des conteneurs
Maintenance: remplacement des essieux montés
Un seul wagon porte-conteneurs de type Sgns
Maintenance: reprofilage des essieux montés
380 wagons porte-conteneurs de type Sgns
Maintenance d‘autres éléments du wagon
Consommation d‘énergie en service
Péage d‘utilisation de l‘infrastructure
Chargement / déchargement
Vitesse max:
120 km/h
<number>
Exemple fictif

## Slide 4
Structure du produit ou environnement du systéme
Véhicule
Châssis
Partie installée
Organes de roulement
Essieu monté
…
...
Eléments de fixation des conteneurs
...
<number>
Exemple fictif

## Slide 5
II. Exploitation
II.1 Energie
II.2 Main d‘oeuvre
II.3 Nettoyage
II.4 Mise à disposition
II.5 Assurance / Communication
II.5.1 Assurance
II.5.2 Redevances
II.5.3 Communication
II.6 Autres coûts
II.7 Utilisation de l‘infrastructure
II.7.1 Redevances facturées
pour des tronçons de ligne
II.7.2 Redevances facturées
pour les gares
II.7.3 Redevances facturées
pour le garage
II.7.4 Equipement/construc-
tion de voies spécifiques
II.7.5 Coûts divers
III. Maintenance
IV. Structure du produit
IV.1 Programmé
IV.1.1 Structure du produit
IV.1.2 Retards
IV.1.3 Défaillances
IV.2 Non programmé
IV.2.1 Structure du produit
IV.2.2 Retards
IV.2.3 Défaillances
Acquisition 2)
I.1 Préparation attachée au
produit et n‘intervenant qu‘une
seule fois
I.2 Préparation attachée au
produit et intervenant de façon
récurrente
I.3 Investissement
I.4 Valeur résiduelle
I.5 Démontage /
réforme
I.6 Elimination /
réutilisation
III.0 Préparartion uniquement
III.1 Inspection / Diagnostic
III.2 Maintenance préventive /
Entretien courant
III.3 Maintenance préventive
III.4 Maintenance en fonction
de l‘état du matériel
III.5 Maintenance curative
III.6 Valeur résiduelle
III.7 Elimination /
réutilisation
III.8 Système d’appui pour le
type de véhicule concerné
Blocs de coûts CCV utilisés pour le calcul
2) Par souci de simplification, le terme „acquisition“ comprend également les coûts résiduels ainsi que l‘élimination/la réutilisation.
<number>
Exemple fictif

## Slide 6
Objectif & description succincte de chaque option
Option de base
Constructeur A
Objectif
Achat d‘un wagon porte-conteneurs de 60‘ avec dépenses de maintenance réduites.
Option alternative
Constructeur B
Achat d‘un wagon porte-conteneurs de 60‘ à caractéristiques bien connues.
    Description succincte
Par rapport au type de wagon existant, la durée de vie des roues ainsi que la périodicité du reprofilage sont allongées. La fiabilité des fixations des conteneurs est améliorée de manière significative.
Avec un coût d‘investissement moins élevé, la charge de maintenance peut être la même qu‘actuellement.
<number>
Exemple fictif

## Slide 7
Variantes: Récapitulation des principales différences
Taux d‘intérêt: 10% (constant)
Taux d‘inflation: 3% (constant)
Durée de vie du wagon: 25 ans
Kilométrage annuel: 115 000 km
Les recettes sont fixes et équivalentes pour les deux options. C‘est pourquoi la comparaison porte seulement sur la structure des coûts
de chacune d‘elles.
Remarques relatives aux hypothèses générales concernant toutes les options, commentaires et facteurs critiques.
Paramètres
Option de base
Constructeur A
Nombre d‘essieux montés
4
Option alternative
Constructeur B
4
Type d‘organes de roulement
Bogie avec deux essieux montés avec capacité d‘orientation radiale
Bogie à deux essieux montés sans capacité d‘orientation radiale
Type de fixation des conteneurs
Type „Avancé “
Type „Standard“
Nombre de fixations par wagon
20
20
<number>
Exemple fictif

## Slide 8: Décomposition des coûts et des données liées au cycle de vie
Bloc de coûts
Option de base
Constructeur A
Acquisition
Option alternative
Constructeur B
65 000 €
Une seule fois
Constructeur
Analyse
69 500 €
une seule fois
Constructeur
Analyse
Maintenance
préventive
Remplacement des roues
620 € / par essieu monté
Tous les 750 000 km
Opérateur
Analyse
620 € / par essieu monté
Tous les 920 000 km
Opérateur
Expertise
Maintenance
préventive
Remplacement des fixations de conteneurs
150 € / par fixation de conteneur
Tous les 185 000 km
Opérateur
Analyse
180 € / par fixation de conteneur
Tous les 290 000 km
Constructeur
Expertise
Maintenance
corrective
Reprofilage des essieux montés
200 € / par essieu monté
Tous les 250 000 km
Opérateur
Analyse
200 € / par essieu monté
Tous les 275 000 km
Opérateur
Estimation
Euro
Cycle
Source
Robustesse
Euro
Cycle
Source
Robustesse
Euro
Cycle
Source
Robustesse
Euro
Cycle
Source
Robustesse
<number>
Exemple fictif
Notes: Daten erheben
Wozu:
Für einige Fragestellungen wird die Datengrundlage nicht den Anforderungen entsprechen. In diesem Fall muss eine Datenerhebung angestoßen werden. Dies kann erhebliche Auswirkungen auf den Zeitbedarf für den Gesamtprozess haben.
Wie:
Datenblätter zur Erhebung des korrektiven und präventiven Instandhaltungsaufwands im Rahmen von Ausschreibungen dem Hersteller übermitteln („060411_Datenblätter_LCC_DBAG.xls “).
Formulare (selbst erstellt) zur Datenerfassung aufstellen und vor Ort auf ihre Praktikabilität überprüfen.
Datenerhebung anstoßen bzw. durchführen.
Daten und Ergebnisse aus der Vergangenheit sind genau auf Ihre Übertrag- bzw. Verwendbarkeit zu überprüfen. Dies gilt insbesondere deshalb, da es sich bei fast allen LCC-Aussagen um Vergleichsbetrachtungen handelt.
Daten analysieren
Wozu:
Den richtigen Zeithorizont für die Identifikation der Auswirkungen festlegen.
Wie:
Existierende Datensysteme und Aufzeichnungen erfragen
Daten auf Vollständigkeit und Qualität analysieren
Datensysteme auf Verifikationstauglichkeit analysieren
Kenntnis über die Brauchbarkeit der Daten für die Analyse und die Vertragsverifikation
Z. B. ISI(SAP)-Daten betrachten, Aufzeichnungen der Werke abfragen etc
Zuordnung der Tätigkeitsbezeichnungen / Materialbezeichnungen zu den Kostenblöcken. (Zuordnungsmatrix noch nicht überall vorhanden)
Zuverlässigkeiten feststellen
Auswertung der verfügbaren Datenlage und Expertenwissen (z. B. System- und Modulbetreuer) zur Festlegung der Nutzungsdauer. (Differenzen zwischen technischer Lebensdauer und kaufmännische Nutzungsdauer sind zu bTous lesten)
Hinweis:
Für die Unterstützung bei der Erhebung und Analyse von Daten können die OEen TZF 11, TZF 62 etc. kontaktiert werden.

## Slide 9: Tableau des valeurs obtenues et valeur nette actualisée de l’option A
<number>
Exemple fictif
Notes: Zahlungsreihe ausfüllen
Wozu:
Bestimmung des jeweiligen LCC-Wertes (Barwertes bzw. Kapitalwert) für alle Varianten.
Wie:
Je Variante werden die Jahreswerte je Kostenblock (Zeile) (z. B. aus der Nebenrechnung) in die Zahlungsreihe eintragen.
Dazu sind die ermittelten Häufigkeiten (z. B. auf Basis von Zuverlässigkeiten) je Leistungseinheit mit den ermittelten Kosten oder vorhandenen Standardwerten zu multiplizieren und auf die Jahresscheibe umzurechnen.
Hierzu werden in den meisten Fällen Nebenrechnungen notwendig sein, die auch zur Dokumentation dienen können (siehe „Nebenrechnung durchführen“).
Diskontierung und Teuerung sind gemäß Konzernvorgabe zu berücksichtigen und bereits im LCC-Taschenrechner hinterlegt.
Weitere Hilfestellungen sind in der Excel-Datei LCC-Taschenrechner auf dem entsprechenden Reiter zu finden.

## Slide 10: Tableau des valeurs obtenues et valeur nette actualisée de l’option B
<number>
Exemple fictif

## Slide 11: Récapitulation des résultats et commentaires
Autres aspects essentiels.
Les aspects volontairement exclus de l‘étude ont les impacts suivants :
….
Commentaires
Option de base
Constructeur A
Annuités 5)
- 10,317 €
Option alternative
Constructeur B
- 10,585 €
Valeur nette actualisée3)
- 93,644 €
- 96,079 €
Seuil de rentabilité 4) [années]
13 ans
Valeur positive = Recettes, Valeurs négatives = Coûts
Seuil de rentabilité (point mort) = Nombre d‘années requises avant que l‘option alternative devienne rentable
Annuité = Coûts annuels moyens
<number>
Exemple fictif

## Slide 12: Indicateurs-clés de performance
Service responsable
Système de traçabilité de la maintenance
Origine des données
Variation [%]
Option alternative contre option de base
BCD 31
-
-
-
-
Indicateur-clé de performance
Kilométrage entre deux reprofilages des roues
-
-
…
Commentaires
+ 10 %
+ / - %
+ / - %
<number>
Exemple type

## Slide 13
Graphique Bilan profits & pertes (Delta entre l‘option „B“ et l‘option „A“ [= ligne zéro])
<number>
Exemple artificiel

## Slide 14
Graphique Seuil de rentabilité
<number>
Exemple fictif

## Slide 15
Recommandation
L‘achat du wagon porte-conteneurs du constructeur B est préconisé.
Option retenue / Recommandation
La capacité d‘orientation radiale des essieux permet de diminuer le taux d‘usure des roues et donc d‘allonger considérablement leur durée de vie ainsi que leur cycle de reprofilage.
La meilleure qualité des fixations de conteneurs permet d‘abaisser leur charge de maintenance par rapport au wagon du constructeur A.
Explications justificatives
Seuil de rentabilité: 13 années
Économies moyennes sur les annuités (delta):
270 € par wagon
Définir clairement les options financières.
Condition préalable de réalisation
Établissement d‘un échéancier d‘achat.
Obtention de l‘accord du service de contrôle de gestion financière.
Opérations / Responsabilités
<number>
Exemple fictif

## Slide 16: Statut des habilitations
établi par :
Suivi/traçabilité de la mise en oeuvre:
XYZ 99
Baldwin Brown
10/01/2015
Département Technologie Ferroviaire
Département
Nom
Date
-
Département
Nom
Date
-
habilité par le client:
BCD 2
Susan Smith
20/01/2015
Opérateur ferroviaire
Département
Nom
Date
Opérateur ferroviaire
*
Département
Nom
Date
Département Technologie Ferroviaire
*
* nommé par le client
<number>
Exemple fictif